Изготовление образца накладного кармана с клапаном.

Подготовка деталей.

Подготовить детали из ткани:

-основная деталь

-деталь кармана

-клапан

-подклапан

ВНИМАНИЕ! Подклапан выкраивается на 2-3 мм. меньше по срезам, чем клапан.

Обработка кармана.

- Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с открытым срезом.

- Отогнуть обработанный срез на 2 см. от верха детали на лицевую сторону и сколоть.

- Обтачать боковые срезы отогнутой части кармана, как показано на рисунке, срезать излишки ткани в уголках.

- Вывернуть верх кармана на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.

- Боковые и нижний срезы кармана отогнуть на изнаночную сторону на величину припуска, заметать и приутюжить.

- Наложить карман на основную деталь, наметать и настрочить.

Обработка клапана.

- Сложить детали клапана и подклапана лицевыми сторонами внутрь, уравнять по срезам, сметать и обтачать.

Срезать излишки ткани в уголках или скруглениях, не доходя до шва 1-2 мм.

- Вывернуть клапан на лицевую сторону, обработанный край выправить и выметать с образованием канта 1-2 мм. со стороны подклапана. Проложить отделочную строчку.

- Наложить клапан на основную деталь, наметать и настрочить.

- Образец отутюжить.