## Slide 1
Раскрой швейного изделия

## Slide 2
Раскрой ткани
работает непосредственно с заказчиком швейного изделия;
даёт рекомендации по выбору ткани и фасона изделия;
снимает мерки;
зарисовывает эскиз модели;
Закройщик — это мастер в ателье по ремонту и пошиву одежды по индивидуальным заказам.
строит чертёж изделия;
изготавливает выкройки и лекала;
производит раскрой ткани;
выполняет перекраивание деталей одежды при ремонте.

## Slide 3
Инструменты и приспособления для раскроя швейного изделия

## Slide 4: Подготовка выкройки к раскрою:
1. Подписать название всех деталей и их количество.
2. Указать направление нити основы в ткани.
3. Подписать середину деталей.
4. Подписать припуски на обработку по срезам (в мм).

## Slide 5
Подготовка ткани к раскрою
1. Декатирование ткани
Декатирование – это влажно-тепловая обработка ткани.

## Slide 6
Подготовка ткани к раскрою
2. Выявление ткацких дефектов на ткани

## Slide 7
Подготовка ткани к раскрою
3. Выравнивание срезов

## Slide 8
Подготовка ткани к раскрою
4. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани
яркость рисунка;
мелкие дефекты ткани;
ткацкий рисунок.

## Slide 9
Подготовка ткани к раскрою
5. Определение направления нити основы
по кромке;
по растяжению;
по виду и прочности нитей;
по звуку.

## Slide 10
Настил ткани
Ткань можно сложить:
– по долевой нити,
– по поперечной нити,
– под углом 45о к долевой нити,
– разложить её во всю ширину.
Иногда ткань подгибают на нужную ширину, которая соответствует размеру выкройки.
Бывает, что ткань раскладывают на столе в один слой изнаночной стороной вверх.

## Slide 11: Последовательность раскроя
1. Раскладывание выкроек на ткани.
2. Прикалывание выкроек к ткани булавками.
3. Обводка контуров выкройки.
4. Откладывание припусков на обработку по срезам.
5. Откалывание выкроек, скалывание ткани.
6. Вырезание деталей кроя.

## Slide 12
Правила безопасного пользования:
Перед работой нужно подсчитать количество булавок.
1
Во время работы булавки должны лежать в специальной коробочке или игольнице.
2
Не брать булавки в рот и не вкалывать их в одежду.
3
После работы пересчитать булавки и убедиться, что их количество осталось прежним.
4