## Slide 1: Последовательность изготовления фартука
Обработка бретелей
Обработка деталей пояса
Обработка срезов фартука
Обработка карманов
Соединение карманов с фартуком
Окончательная отделка фартука

## Slide 2: Обработка бретелей фартука

## Slide 3
1. Сложить деталь бретели пополам, лицевой стороной внутрь, и сколоть булавками.

## Slide 4
2. Сметать бретель по продольному и одному поперечному срезу на расстоянии 9 мм от среза. Булавки удалить.
3. Обтачать бретель на 1см от срезов. Нитки смётывания удалить.

## Slide 5
4. Срезать запас шва в углах наискосок на расстоянии 2мм от строчки.

## Slide 6
5. Вывернуть бретель на лицевую сторону.
6. Выправить шов и выметать прямыми стежками на 2 мм от шва.

## Slide 7
7. Бретель приутюжить. Смёточные стежки удалить.