Практическая работа.

«Обработка отложного воротника»

Ход работы:

- Раскроить детали воротника с припусками на швы.

- Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать.

- Обтачать концы и отлет воротника со стороны нижнего воротника (ширина шва- 5-7мм). Удалить нитки сметывания. Срезать припуск шва в углах воротника, не доходя до строчки 2-3мм.

- Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы, шов обтачивания.

- Выметать шов со стороны нижнего воротника, выправляя кант из верхнего воротника на 1-2мм в сторону нижнего воротника.

- Воротник приутюжить, удалить нитки выметывания.