## Slide 1
Обработка среза горловины окантовочным швом

## Slide 2: Классификация машинных швов
Виды машинных швов
соединительные
краевые
отделочные
Подгибку с открытым срезом
Подгибку с закрытым срезом
окантовочные

## Slide 3: Окантовочный шов
Окантовочные швы применяют для предохранения срезов деталей от осыпания и для их отделки.

## Slide 4
Готовую косую бейку можно купить разных расцветок в магазине.
А если бейка необходима из определенного материала или определенного оттенка.
Тогда ее можно
подготовить самостоятельно!

## Slide 5
Положите перед собой кусок ткани так, чтобы долевая нить была строго вертикально, а поперечная — горизонтально. Проведите по линейке линию под углом примерно 45° к нитям переплетения.
На расстоянии примерно 3 см проведите еще одну линию, параллельную первой.
3 см

## Slide 6
Вырежьте полоску.
Постарайтесь сделать это ровно!

## Slide 7
Скалываем булавками, как следует соединяя углы, прокладываем машинную строчку

## Slide 8
Разутюжить швы стачивания

## Slide 9
I способ
Косую бейку отгибаем вдоль и приутюживаем.
Край обрабатываемой детали вкладываем между сторонами бейки и примётываем.
Настрачиваем бейку к горловине.
СВН удаляем, бейку приутюживаем.

## Slide 10
лицевая сторона
косая бейка
1
2
Срез горловины можно обработать окантовочным швом вдвое сложенной косой бейкой.
1. Бейку выкроить шириной 3 см и заутюжить ее вдоль пополам изнаночной стороной внутрь.
2. Приложить косую бейку к лицевой стороне горловины и притачать ее ш.ш. = 5-7 мм. (1)
3. Сгибом косой бейки плотно обогнуть срез и настрочить бейку в шов притачивания (2)
4. СВН удалить, бейку приутюжить.

## Slide 11
Обработка боковых срезов
стачным швом взаутюжку
Боковые срезы уравниваем, смётываем и стачиваем на расстоянии 1,5 см.
СВН удаляем, срезы обмётываем швом «зигзаг».
Припуски шва заутюживаем на спинку.

## Slide 12
1. Низ изделия подогнуть на изнаночную сторону на 2 раза по 1 см.
2. Заметать и застрочить.
3. СВН удалить, низ приутюжить.
Обработка низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом