## Slide 1
Интерьер жилого дома
Освещение жилого помещения

## Slide 2
Освещение способно создать максимальный комфорт для безопасного и удобного времяпрепровождения в любом жилом помещении.

## Slide 3
Освещение
К планированию освещения квартиры нужно подходить максимально ответственно.

## Slide 4
Освещение
При проектировании системы освещения жилого помещения во внимание необходимо принимать:
как в помещение проникает естественный свет;
расположение мебели;
требования к освещённости различных функциональных зон.

## Slide 5
Виды ламп
Лампы накаливания
Галогенные лампы
Люминесцентные лампы
Светодиодные лампы
Лампы накаливания
Галогенные лампы
Люминесцентные лампы

## Slide 6
Лампы накаливания
В качестве тела накала используется спираль из тугоплавкого металла (вольфрама) либо угольная нить.
Чтобы не произошло окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу.
Такие лампы излучают тёплый желтоватый свет.

## Slide 7
низкая цена;
мгновенное зажигание при включении;
широкий диапазон мощностей 15–300 Вт.
Достоинства
Лампы накаливания
Недостатки
большое потребление электроэнергии;
небольшой срок службы;
большая яркость самой лампы.

## Slide 8
Галогенные лампы
В колбу такой лампы помимо специальной смеси газов добавлен галоген – пары брома и йода.
Галогенные лампы имеют насыщенный, яркий, ровный свет, который максимально приближен к спектру солнечного света.

## Slide 9
Люминесцентные лампы
Колбу такой лампы заполняет газ, который излучает свет благодаря электрическому разряду, проходящему через него и специальному веществу – люминофору.
Люминесцентные лампы дают мягкий и рассеянный свет с различной цветовой температурой: с холодным голубоватым оттенком, чисто белого цвета или с тёплым розовым оттенком.

## Slide 10
Люминесцентные лампы
экономное потребление электроэнергии;
длительный срок службы;
высокая светоотдача;
низкая температура нагрева.
Достоинства
Недостатки
ограниченная мощность;
чувствительность к низким температурам;
содержание ртути и фосфора.

## Slide 11
Люминесцентные лампы
Отслужившие свой срок люминесцентные лампы ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусоропроводы или уличные контейнеры.

## Slide 12
Люминесцентные лампы
Отслужившие свой срок люминесцентные лампы необходимо сдавать в пункты приёма отработанных люминесцентных ламп.

## Slide 13
Светодиодные лампы
Принцип работы светодиодных ламп состоит в излучении света от находящихся в этих лампах одиночных светодиодов или групп светодиодов, которые связаны специальной микросхемой, вмещающей в себе преобразователь сетевого тока в рабочий ток, на котором работают данные элементы.
Светодиодные лампы выпускают с различной цветовой температурой: с холодным белым оттенком, естественного белого цвета или с тёплым белым оттенком.

## Slide 14
Светодиодные лампы
высокая экономичность;
долгий срок службы;
простота установки;
устойчивость к воздействию низких температур;
экологическая безопасность;
пожаробезопасность.
Достоинства
Недостатки
высокая цена;
непереносимость слишком высокой температуры воздуха.

## Slide 15
Энергосберегающие лампы
Лампы, которые потребляют небольшое количество электроэнергии и при этом излучают яркое освещение и минимум тепла классифицируются как энергосберегающие.

## Slide 16
Светильники
Светильниками называют все устройства, которые имеют в своей конструкции:
патрон для вкручивания лампы;
лампу;
элементы электропроводки;
возможность крепежа данного устройства.
Светильники – это световые приборы, которые предназначены для освещения помещений, отдельных предметов или открытых пространств: улиц, дворов
и так далее.

## Slide 17
Рассеянного освещения
По способу распространения света
Направленного освещения
Может охватывать всё помещение.
Охватывает конкретный предмет или место.

## Slide 18
По месту расположения светильников
потолочные
подвесные
встроенные
шинные
тросовые
настенные
настольные
напольные

## Slide 19
Потолочные светильники
Потолочные светильники – это источники света, которые располагают непосредственно на потолке.
Свет таких светильников объединяет пространство.

## Slide 20
Подвесные светильники
Подвесные светильники висят на подвеске, высоту которой можно регулировать.
Они особенно удобны для помещений с высокими потолками.

## Slide 21
Встроенные светильники
Такие светильники очень удобны для монтажа в подвесных и натяжных потолках.
Свет встроенных светильников, как правило, направлен вниз, но бывают и поворотные модификации.

## Slide 22
Настенные светильники
Такие светильники крепят к стене.
Настенные светильники дают возможность создать точечное освещение.

## Slide 23
Настольные светильники
Настольные светильники (лампы) – это источники света, которые располагают на плоской прямой поверхности.
Такие светильники очень удобно использовать, так как их всегда можно перенести в нужное для вас место.

## Slide 24
Напольные светильники
Напольные светильники устанавливают на полу.
У современных торшеров можно менять высоту, у них имеются регуляторы яркости, что делает их удобными и практичными.

## Slide 25
Шинные (рельсовые) светильники
Они состоят из двух основных элементов: токонесущих шин и источников света, которые можно перемещать.
Такие светильники можно легко комбинировать в любую форму по принципу детского конструктора.

## Slide 26
Тросовые или струнные натяжные системы
Такое название осветительные системы получили из-за того, что в них электрический ток протекает по натянутым тросам, которые представлены в виде натянутых между двумя стенами одним или двумя проводами.
На каждом проводе с определённым интервалом размещаются светильники.

## Slide 27
Системы управления светом
Выключатель с одной или несколькими клавишами
Диммеры

## Slide 28
Системы управления светом
Системы управления света со встроенным датчиком движения
Системы управления света со встроенным фотодатчиком дневного света
Реагируют на движение человека: когда кто-то входит, свет автоматически включается.
Реагируют на уровень освещённости: когда темно, светильники включаются, когда светло – отключаются.

## Slide 29
Типы освещения
Общее (главное)
Местное
Направленное (декоративное)
Комбинированное

## Slide 30
Типы освещения
Общее (главное)
Общее освещение равномерно наполняет всё пространство светом.
Обычно это достигается потолочными, подвесными, встроенными светильниками, а также рельсовыми или тросовыми системами освещения.

## Slide 31
Типы освещения
Местное
Задача местного освещения — акцентировать внимание на каких-то определённых объектах или зонах.
С этой задачей отлично справятся настенные, настольные, напольные, а также подвесные светильники.

## Slide 32
Типы освещения
Направленное (декоративное)
Направленное освещение необходимо для выделения какого-то одного объекта.
Для этой цели подойдут небольшие прожекторы, встроенные светильники, рельсовые или тросовые системы.